# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

# ДЛЯ РАБОЧИХ ЛЮЛЕК

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

- Согласно Правилам устройства и безопасности эксплуатации подъемников (вышек) и инструкции по эксплуатации подъемников (вышек), руководство организации,  владеющей подъемником (вышкой), должно:

- назначить ответственного специалиста по надзору за безопасность эксплуатации подъемников (вышек);

- создать условия для выполнения ответственными ИТР возложенных на них обязанностей;

- обеспечить содержание подъемников (вышек) в исправном состоянии и безопасные условия их работы;

- организовать специальную подготовку, проверку знаний и инструктаж рабочих люльки.

- Подготовку и аттестацию рабочих люлек проводят в учебных комбинатах, имеющих соответствующее разрешение органов Госгортехнадзора и располагающих базой для практического обучения. Подготовка рабочих люлек должна осуществляться по учебным программам, утвержденным в установленном порядке.

- Лицам, сдавшим экзамены, выдают удостоверение за подписью председателя комиссии.

- Во время работы с подъемника каждый рабочий люлек обязан иметь при себе удостоверение.

- К работе в качестве рабочих люлек допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки. Перед допуском к самостоятельной работе рабочие люлек должны пройти:

- обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр (обследование) для признания годности к выполнению работ в установленном порядке;

- вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда;

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;

- стажировку на рабочем месте;

- проверку знаний требований охраны труда.

- Рабочие люлек, независимо от квалификации  и  стажа  работы, не реже одного раза в три месяца должны проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения ими требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, они должны пройти внеплановый инструктаж.

- В течение трудовой деятельности рабочие люлек должны проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Рабочие люлек, не прошедшие своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, к самостоятельной работе не допускаются.

- Очередная проверка знаний требований охраны труда осуществляется:

- периодически (не реже одного раза в 12 мес.);

- при переходе с одного предприятия на другое;

- по требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин или инспектора Ростехнадзора.

- Каждый поступающий на работу обязан пройти подготовку по оказанию первой помощи при несчастных случаях и заболеваниях на производстве.

- Допуск к работе рабочих люлек подъемников оформляется приказом по предприятию.

- Повторную проверку знаний рабочего люлек в объеме производственной инструкции проводит комиссия:

- периодически не реже 1 раза в 12 месяцев;

- при переходе с одного предприятия на другое;

- по требованию инспектирующих лиц.

- Рабочие люлек должны быть обеспечены производственными инструкциями, определяющими их обязанности, порядок безопасного производства работ и права. Производственные инструкции необходимо выдавать перед допуском рабочих люлек к работе.

- Рабочие люлек должны быть ознакомлены с проектом производства работ или технологической карты под роспись до начала работ.

- Число работающих в люльке подъемника не должно быть более двух человек. При работе двух и более подъемников один из рабочих назначается старшим.

- В тех случаях, когда зона обслуживания подъемников не видна с поста управления машиниста и нет радио или телефонной связи между машинистом и находящимися  в  люльке рабочими,  для передачи  сигналов должен быть назначен сигнальщик только из числа рабочих люлек, проведенных приказом.

- Рабочие люлек при производстве работ подчиняются производителю работ и специалисту по надзору за безопасную эксплуатацию подъемников (вышек).

- Допущенный к самостоятельной работе рабочий люлек должен:

- иметь понятие об устройстве подъемника (вышки), знать его технические характеристики, приборы безопасности;

- знать установленный порядок обмена сигналами с машинистом подъемника (вышки);

- знать приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи;

- знать производственную инструкцию по эксплуатации и обслуживанию ВЛ 0,4-20кВ;

- знать установленные Правилами меры безопасности при производстве работ подъемниками вблизи ЛЭП;

- иметь навык управления подъемником при наличии пульта управления в люльке.

- В процессе работы на рабочих люлек возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- расположение рабочих мест на значительной высоте;

- передвигающиеся конструкции;

- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

- падение вышерасположенных материалов, инструмента.

- Для защиты от механических воздействий рабочие люлек обязаны использовать предоставляемую работодателем бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) по основной профессии.

- Недопустимо распитие спиртных напитков во время работы на территории и в помещениях предприятия, а также появление на работе в нетрезвом виде.

- В процессе повседневной деятельности рабочие люлек должны:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в их обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

- Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

- Рабочие люлек обязаны немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

- Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Рабочие люлек до начала работы обязаны:

- ознакомиться с проектом производства работ или с технологической картой;

- получить от производителя работ инструктаж и задание на выполнение работ;

- произвести осмотр подъемника (вышки);

- убедиться в проведении машинистом подъемника контрольных работ (опускание всех дополнительных опор, у телескопических вышек и гидроподъемника проверены в действие выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть должна быть установлена вертикально и зафиксирована в вертикальном положении);

- убедиться, что при работах в ОРУ и охранной зоне ВЛ подъемники (вышки) на пневмоколесном ходу заземлены;

- проверить правильность установки подъемника (вышки) на площадке (уклон не более 3 градусов), по высоте подъема люльки и вылету стрелы, по уровню освещенности (не менее 20 лк), чтобы расстояние от поворотной части подъемника до препятствий было не менее 1 м, расстояние от края откоса до подъемника – в соответствии с требованиями Правил, наличие наряда-допуска (если расстояние от подъемника до крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В ближе 30 метров);

- при работе подъемников в действующих электроустановках и ВЛ, если работы ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, и машинисты подъемников находятся в штате предприятия, наряд-допуск на работу выдается в установленном порядке. Работа подъемников под не отключенными контактными проводами городского транспорта не допускается.

- Запрещается устанавливать подъемник (вышку) при работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов, внутри угла, образованного проводами.

- Проверить наличие, состояние и срок годности индивидуальных средств защиты.

- Рабочие люлек не должны приступать к работе, если имеются следующие неисправности:

- трещины или деформации в металлоконструкции подъемника;

- недопустимый износ канатов и цепей;

- неисправности механизма, изменения вылета стрелы и поворотного механизма подъемника и тормозов;

- неисправности ограничителя предельного груза, конечных выключателей, ограничивающих движение;

- неисправности системы управления, гидравлической и тросовых устройств;

- отсутствие ограждений механизмов;

- повреждение или не укомплектованность дополнительных опор;

- неисправность звукового сигнального устройства, других неисправностях, угрожающих безопасной работе людей.

- Проверить наличие и исправность средств пожаротушения, комплектацию аптечки первой помощи.

- Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это стропальщик обязан сообщить о них мастеру или  ответственному лицу за безопасное производство работ кранами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Во время работы рабочий люлек не должен отвлекаться сам и не отвлекать от работы других рабочих.

- При работе совместно с другими рабочими рабочий люлек обязан согласовывать свои взаимные действия, следить, чтобы их или ваши действия не привели к травме.

- Запрещается употребления алкогольных напитков и появления на работе в нетрезвом виде.

- Рабочие люлек обязаны следить за массой поднимаемого груза, чтобы не превысить грузоподъемность подъемника (вышки).

- На место производства работ нельзя допускать лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе.

- Входить в люльку и выходить из люльки можно только на посадочных площадках.

- При подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство.

- Люлька гидроподъемника с людьми поднимается на высоту не более 1 метра для проверки правильности подъемника и выдерживается в этом положении одну-две минуты.

- Рабочие люлек должны работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к элементам конструкции люльки.

- При перемещении люльки и выполнении работ с люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перемещаться за борт.

- При работе подъемника (вышки) пребывание людей под поднимаемым грузом или люлькой запрещается.

- Передвижение подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или грузом не допускается.

- Работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра 10 метров в секунду на высоте 10 метров, при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте.

- При работе подъемников (вышки) связь между рабочими в люльке и машинистом должна поддерживаться непрерывно: при подъеме люльки до 10 метров – голосом, более 10 метров – знаковой сигнализацией, более 22 метров – радио и телефонной связью. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в приложении 4 «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

- Подавать детали, инструмент и т.д. в люльку следует с помощью бесконечного каната, веревки или шнура.

- Переход из люльки на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения производителя работ.

- В соответствии с законом «Об основах охраны труда в РФ» рабочий  люлек обязан:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом нечастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о появлении признаков острого профессионального заболевания.

- Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

- Не принимать пищу, не курить на рабочем месте.

- Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- В случаях соприкосновения люльки с токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист подъемника должен отвести люльку от токоведущих частей и предупредить окружающих работников о том, что подъемник находится под напряжением. Запрещается спускаться на землю или подниматься на подъемник, прикасаться к нему, стоя на земле, когда подъемник находится под напряжением.

- При возникновении пожара рабочие люльки должны отключить источник электропитания, вызвать пожарную охрану по телефону 101 и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися средствами пожаротушения.

- При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача по телефону 103 или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Привести в порядок рабочее место, убрать отходы, материалы, инструмент.

- Восстановить ограждение опасных зон, защиты, блокировки, закрыть на замки оборудование повышенной опасности, в необходимых случаях вывесить предупредительные надписи и плакаты.

- Сдать в кладовую средства защиты, инструмент, приспособления, приборы контроля, материалы.

- Доложить об окончании работ и о том, что сделано непосредственному руководителю.

- Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать на место.

- Вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

- Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, возникших во время работы, а также о принятых мерах.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда | для рабочих люлек |
| --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |